Eletroscópio de Baixo Custo

Objetivo

Nessa experiência pretendemos visualizar alguns efeitos eletrostáticos por meio da utilização de um aparelho simples, construído com materiais de baixo custo, chamado eletroscópio.

Guia de Construção

Material Necessário

- 1.      Uma tira de papelão de aproximadamente 15 x 5 cm,

- 2.      Papel Alumínio suficiente para cobrir o papelão,

- 3.      Dois copos descartáveis de café,

- 4.      3 colchetes,

- 5.      Gesso em pó,

- 6.      Quatro ou cinco canudos de plástico,

- 7.      Uma pequena tira de fio de seda (meia calça feminina por exemplo),

- 8.      Papel de seda (aquele usado na confecção de pipas).

Vamos primeiro construir o eletroscópio mais simples chamado de pêndulo elétrico. Para tal proceda da seguinte forma:

Primeiro pegue um copo de café e fure seu centro de forma que por ele atravesse um colchete, ver figura 1, preencha o interior do copo com o gesso.

Figura 1 – Colchete atravessando o copo.

Prenda dois canudos de forma que eles formem um L, enfie uma das pontas do canudo no colchete colocado sobre o copo de café. A estrutura do pêndulo é essa, para terminar sua construção basta recortar um pequenino disco (diâmetro de 1,5 cm) de papel alumínio e pendurá-lo usando o fio de seda na ponta do canudo. Veja uma imagem do eletroscópio pronto abaixo.

Figura 2 – Pêndulo eletrostático.

Dessa forma nosso pêndulo elétrico já esta pronto, veja como trabalhar com ele no nosso roteiro de atividades. Agora vamos construir o outro eletroscópio, siga os passos:

Primeiro pegue um copo de café e fure seu centro de forma que por ele atravesse um colchete, ver figura 1, preencha o interior do copo com o gesso.

Cole o papel alumínio sobre o papelão, recorte então um disco de quatro ou cinco centímetros de diâmetro, recorte uma tira retangular de com o diâmetro do disco de largura e um comprimento de nove ou dez centímetros, ver figura 3.

Figura 3 – Disco e tira cobertas com papel alumínio

Pegue a tira retangular e cole com durex um canudo em suas costas, fixe a ponta desse canudo no colchete colocado no copo de café. Por fim abra um furo no centro do disco, atravesse outro colchete por ele e fixe o colchete na outra ponta do canudo, lembre-se de deixar uma ponta do colchete na frente da face da tira coberta com papel alumínio. Ver figura 4.

Figura 4 – Eletroscópio pronto.

Construímos assim os dois eletroscópios, veja nosso roteiro de atividades.

Roteiro de Atividades

Ao aproximarmos o bastão, após o contato, percebemos uma repulsão entre bastão e disco, ou seja o disco adquiriu carga.

Carregando os dois discos, dos dois pêndulos, e aproximando-os conforme a figura, observa-se uma repulsão entre os dois discos.

A figura abaixo mostra o que acontece quando aproximamos de um eletroscópio um bastão eletrizado com um certo tipo de carga. Para eletrizar o bastão basta atritá-lo com um pedaço de papel.

Eletrostática 2 – Poder das pontas

Objetivos: Classificar materiais condutores e isolantes. Verificar o poder das pontas e as propriedades do campo elétrico.

Guia de Construção

Materiais:

-          Papel alumínio colado em um papelão;

-          2 Clips;

-          1 alfinete;

-          4 Canudos;

-          2 Copos de café;

-          2 colchetes;

-          Pedaço comprido e fino de papelão;

-          Papel higiênico;

-          Gesso.

Parte 1 – Classificação dos materiais em condutores e isolantes.

Primeiramente vamos construir os dois eletroscópios. Para isso devemos:

1 – Furar no centro do copo e colocar os grampos. Cuidado para que o orifício não seje muito grande;

2 – Fabricar o gesso e colocar nos copos para servirem de base;

3 – Recortar o papel alumínio e pregá-lo no canudo;

4 – Encaixar o canudo no grampo da base de gesso. ( ver figura )

Base de Gesso

Eletroscópio

Construídos os dois eletroscópios, pegue-os e os coloque lado a lado, e coloque o papelão ligando eles. Para prender este papelão, use os dois clips ( ver figura ).

Feito isso, friccione um papelão toalha no canudo e eletrize um dos eletroscópios. Observe o fenômeno.

Pergunta: Como você explicaria o fenômeno acima?

Parte 2 : Poder das pontas

Nesta parte devemos construir dois eletroscópios em dois formatos: um em formato de pêra e outro de igreja ( ver figura ).

figura dos dois eletroscópios

Observação: No eletroscópio no formato de pêra deve-se se colocar dois papeis, um mais próximo da ponta e outro mais distante.

Friccione o papel no canudo e encoste este da ponta da pêra. O que foi observado? Como você explicaria o ocorrido?

Faça o mesmo procedimento no eletroscópio no formato de Igreja, mas ao invés de encostar, apenas aproxime. O que foi observado? Como pode se explicar o fenômeno?

Aproximando-se o canudo eletrizado pela lateral da igreja observa-se que o papel de seda ergue-se indicando a presença de cargas no eletroscópio. Afastando o canudo e observa-se que a tira volta para a posição inicial. Logo depois, ao aproximar o canudo eletrizado pela parte superior da igreja, perto do alfinete, observa-se que, ao afastar o canudo, a tira de papel permanece levantada, ou seja, o eletroscópio ficou carregado.